## Slide 1
01
AI Agent
& Agentic Workflow
Tool Calling · Workflow Automation · Multi-Agent · LangGraph
Q5. 기존 챗봇과 무엇이 다른가?

## Slide 2
문제 제시
Topic prompt: agentic workflow robustness
02
챗봇 대화는 길어질수록
실행 구조 없이 흔들린다.
Agentic AI는 단순 답변이 아니라 반복 작업을 실행한다.
그래서 상태, 로그, 분기, 실패 분석이 없으면 결과를 믿기 어렵다.
반복 workflow에서 생기는 균열
이전 상태가 대화 맥락에만 묻힘
분기 기준이 암묵적으로 바뀜
도구 실행 로그가 흩어짐
실패 후 원인 추적이 어려움
질문
응답
수정
재시도
문제는 반복 자체가 아니라,
반복을 검증 가능한 상태 기계로 남기지 못하는 것이다.

## Slide 3
LangGraph 개념
Sources: LangGraph overview, workflows/agents, persistence, interrupts docs
03
LangGraph는 agent를
상태를 가진 graph로 실행한다.
핵심은 LLM을 더 크게 쓰는 것이 아니라,
LLM·도구·검증·사람 개입을 명시적 node와 route로 묶는 것이다.
State
작업 기억
metrics/log/context
Node
LLM 호출
Tool 실행
검증 함수
Route
조건 분기
retry / stop
human interrupt
Checkpoint
재시작과 감사
실패 지점 복원
2번 문제와의 연결: 상태는 파일/체크포인트에 남고, 분기는 edge로 고정되며, 실패는 로그와 interrupt로 분석 가능한 사건이 된다.

## Slide 4
장단점
Sources: LangGraph docs and project implementation review
04
LangGraph는 제어권을 주지만,
그만큼 설계 책임도 요구한다.
장점
단점
상태 기반 workflow 제어
조건 분기와 중단 지점 명시
재시작·재개·human-in-the-loop
Tool 호출과 검증을 같은 graph에 배치
복잡한 실행 경로를 로그로 추적
초기 graph 설계 비용 증가
state schema와 artifact 계약 관리 필요
도메인 검증 로직은 직접 구현해야 함
작은 문제에는 과한 구조가 될 수 있음
LLM 품질 문제를 자동으로 해결하지는 않음
요약: LangGraph는 답변 품질을 직접 보장하기보다, 실행 과정을 통제하고 검증 가능하게 만드는 프레임이다.

## Slide 5
Amplifier Project 문제
Sources: docs/top-coordinator-contract.md, runner_config.json
05
회로 후보를 많이 만드는 것보다
틀린 후보를 걸러내는 구조가 더 중요했다.
LLM은 topology와 parameter 가설을 빠르게 낸다. 하지만 회로 탐색은 자연어 설득이 아니라 Spectre 검증과 artifact 증거로 닫혀야 한다.
LLM 후보 생성
patch.diff
proposal.json
notes.md
→
Hard invariants
pin contract
forbidden shortcut
file scope
→
EDA 검증
Spectre logs
ppa_metrics
verification.json
→
기록/승격
ledger
state
accepted only
거시 문제: 반복 탐색을 자동화하되, 평가 조건·파일 범위·검증 산출물·실패 원인이 항상 남아야 한다.

## Slide 6
실제 Workflow 구조화
Sources: langgraph_runner/graph.py, docs/langgraph-runner.md
06
Topology → Verifier → Sweep → 검증을
LangGraph workflow로 구조화했다.
Topology proposal
plan_batch
spawn_subagents
→
Deterministic reviewer
assemble_candidate_proposals
deterministic_review
→
Sweep / EDA verification
verify_queue
required outputs
→
Evaluation / promotion
evaluate_candidates
record_batch
route_next
Canonical state & artifacts
state.json · ledger.jsonl · candidates/<id>/ · workspaces/<id>/ · runs/<run_id>/
핵심은 checkpoint보다 canonical artifact를 신뢰하게 만든 점이다.

## Slide 7
프로젝트에서의 장점
Sources: docs/langgraph-runner.md, Best/trial_0066 artifacts
07
실제 이득은 'AI가 다 해줌'이 아니라
증거가 남는 탐색 구조였다.
표준 후보 산출물
proposal.json / patch.diff / notes.md
검증 직렬화
EDA backend 과부하와 stale output 방지
Artifact 기반 판단
stdout 설득이 아니라 metrics와 logs
실패 후보 보존
재시도 원인과 반복 실패 패턴 추적
승격 통제
accepted candidate만 DUT/devices.csv에 반영
사람 개입 지점
anomaly와 verifier failure에서 interrupt
review: passed
Best/trial_0066 deterministic checks
0.0689
performance_nrmse_combined
작업 결과가 말이 아니라 파일과 숫자로 남았기 때문에, 다음 탐색이 같은 실패를 덜 반복할 수 있었다.

## Slide 8
한계점
Sources: amptest/run/ac_response.png, Best/trial_0066/ppa_metrics.json
08
AI를 재귀적으로 돌려도
회로 품질은 자동으로 보장되지 않았다.
LangGraph는 반복과 검증을 견고하게 만들지만, 어떤 topology가 물리적으로 타당한지는 여전히 도메인 지식과 중간 개입이 필요했다.
38.54 dB
midband gain
55.7 Hz
lower -3dB point
20.6 kHz
upper -3dB point
그래프 구조는 후보를 계속 만들 수 있다.
하지만 유효한 회로는 bias, pole/zero, swing, area trade-off를 사람이 해석해야 나온다.

## Slide 9
깨달은점
Synthesis from LangGraph runner implementation
09
Agentic AI의 핵심은
똑똑한 모델보다 검증 가능한 실행 구조다.
LLM이 잘하는 일
시스템이 책임져야 할 일
새 topology 가설 만들기
실패 원인을 자연어로 정리
다음 탐색 방향 제안
상태와 로그 보존
도구 실행과 검증 분리
accept / reject / interrupt 결정
결론: Agent는 답변자가 아니라, 실행 구조 안에서 제한된 책임을 맡는 작업자에 가깝다.

## Slide 10
10
The End
Agent는 답변자가 아니라 실행 구조 안의 작업자